江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）

竞

价

文

件

采购编号：GZSW23201HJ3016C

广州顺为招标采购有限公司

2023年7月

目   录

第一部分:竞价公告……………………………………………1

第二部分:项目需求书…………………………………………4

第三部分:竞价供应商须知……………………………………14

第四部分:合同书格式…………………………………………19

第五部分:报价文件格式………………………………………26

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省江门监狱（以下简称“采购人”）的委托就江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）（项目编号：GZSW23201HJ3016C）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

- 竞价需求

1、竞价内容：江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）

2、项目预算：人民币90万元

3、项目工程期限：合同签订生效后60个日历日内完成交货及安装调试

4、项目工程地点：广东省江门监狱狱内

二、合格报价供应商条件

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同成交供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、竞价方式和竞价时间

1.竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2.报名时间及报名方式：即日起至2023年7月31日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3.竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件（格式详见竞价文件第五部分）。

4.报价时间：2023年8月2日9:00:00至2023年8月2日16:00:00。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：江门市吉安实业有限公司

采购人地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶

采购人联系人：嵇警官

联系电话：0750-8638839

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：刘先生

采购项目联系人电话：020-83592216-839

电子交易平台：020-83592216

广州顺为招标采购有限公司

2023年7月

第二部分

项 目 需 求 书

注：带“★”号条款为实质性条款，如有不满足则导致报价无效。

一、项目概况

1、项目描述：为改善生产车间的劳动环境，需对原水帘空调系统进行更换升级。

2、项目名称：江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）。

3、项目采购预算金额：人民币90万元。

4、本项目竞价内容主要包括但不限于以下内容：

（1）新装环保水冷空调83台；

（2）新装1460型玻璃钢负压风机48台；

（3）新装环保水冷空调、负压风机配电系统；

（4）新装环保水冷空调供水、排水系统；

（5）3#4#厂房八层共148个旧排气孔弯头拆除并用全新制作的排口挡风板进行封堵，所采用的排口挡风板按采购人要求进行制作。

二、技术要求

（一）货物清单、技术指标及性能要求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及性能说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保水冷空调 | 性能说明： 1.风叶数≥4叶，低噪音、大风量；有效送风距离达25米或以上。 2.不锈钢外壳，美观耐用、性能稳定，带过滤防尘网。 3.采用特种纸质蜂窝结构材料的蒸发器（湿帘），蒸发率高、降温效果好，无异味。 4.采用铸铝电机，性能强劲。 5.采用机械控制器，有摆风档，有漏电保护，不易损坏。 6.控制室内温度达到≤30℃，风口温度≤28℃。 7.采用中央式供水。 8.配套电动摇摆铝合金风口。 技术指标： 1.最大进风量：≥23000 m3/h。 最大风压：不小于280 Pa。 风机类型：轴流式。 电压：380v 50hz。 噪音：≤88dB。 控制器：机械控制。 功率1.5KW或以上 | 83 | 台 | 1.本项目工程范围包括83台环保水冷空调设备的采购与安装、质保维护的所有内容，即除设备的采购安装之外，还包括空调设备的安装所必须的配套电气设施（含主电路、控制电路、配电设备等）的采购安装维护、水箱水路管路的采购安装维护。空调支架需使用不锈钢支架，空调需安装需与窗口保持35cm以上的水平距离，以确保窗口透光性。 2.本项目采购环保水冷空调及配套设施总数量83台。空调具体安装位置及对应台数如下：（1）3#厂房2-4层，每层安装13台，共39台，采用上出风口安装模式。（2）4#厂房2-4层，每层安装11台，共33台，采用上出风口安装模式；4#厂房1层，安装11台，采用下出风安装模式。 |
| 2 | 1460型玻璃钢负压风机 | 性能说明： 1.外壳采用FRP（玻璃钢）材质，带60°弯头以防止雨水进入，风叶采用铝合金压铸。 2.采用符合国标的直驱电机。 3.带自动百叶。 技术指标： 1.空气流量： ≥45000m³/h 2.噪声：≦75dB 3.电压：380v 50hz。 4.采用国标电机。 5.功率：≥1.1KW 6.外形尺寸： 约1460mm*1460mm*60mm | 48 | 台 | 本项目工程范围包括48台1460型喇叭式负压风机设备的采购与安装、质保维护的所有内容，即除设备的采购安装之外，还包括风机设备的安装所必须的配套电气设施（含主电路、控制电路、配电设备等）的采购安装维护，安装如需支架须使用不锈钢支架。 2.本项目采购1460型喇叭式负压风机及配套设施总数量48台。具体安装位置及对应台数如下：3#厂房2-4层，每层车间安装8台，共24台；4#厂房1-4层，每层车间安装6台，共24台。 |
| 3 | 环保空调导风弯头 | 304不锈钢板制作，防腐蚀、防老化、美观耐用。 | 83 | 套 | / |
| 4 | 管道泵 | 1.采用符合国标的直驱电机。 2.功率:≥2.2kw | 7 | 台 | / |
| 5 | 水箱 | 1.采用不锈钢水箱，三栋厂房水箱总容积≥3立方米，四栋厂房水箱总容积≥4立方米。 2.带浮球阀自动调节进水。 3.带沉沙排污功能。 | 2 | 项 | 规格按采购人实际需求制作 |
| 6 | 环保空调电控线路 | 1.环保空调采用分楼层集中控制，每台机有独立开关（即将每层所有设备的独立开关集中在一个电箱内） 2.环保空调主电缆需使用≥4*16平方线，单机控制线路需使用≥4*1.5平方线，达到安全使用标准。 3.所有设备需安装地线，所有电线电缆入线槽或线管。 4.所有线路、漏电保护装置、开关必须使用国标产品。 | 85 | 台 | 1.含电缆开关、水泵开关和线槽，安装在一个电箱内。 2.用线长度约4200米。 3.三栋40台，四栋45台，共85台。 |
| 7 | 主电源线路 | ≥4*16平方线 | 7 | 套 | 从环保空调控制电箱到厂房主电源箱,约105米。 |
| 8 | 负压风机电控线路 | 1.负压风机均采用分楼层集中控制，每台机有独立开关（即将每层所有设备的独立开关集中在一个电箱内） 2.负压风机主电缆需使用≥4*10平方线，单机控制线路需使用≥4*1.5平方线，达到安全使用标准。 3.所有设备需安装地线，所有电线电缆入线槽或线管。 4.所有线路、漏电保护装置、开关必须使用国标产品。 | 48 | 台 | 三栋、四栋各24台 |
| 9 | 进回水管 | 材质：联塑PVC管 管径：达到进回水正常使用要求 | 约851 | 米 | 按采购人要求铺设管路。 其中：三栋约391米，四栋约460米。 |
| 10 | 不锈钢架 | 材质：厚度≥1.5mm 304不锈钢 规格：约30mm*30mm方管 | 83 | 个 | / |
| 11 | 封口挡风板 | 1、规格：420㎜*420㎜*35㎜。 2、材质：1.2mm厚304不锈钢。 3、按采购人的款式要求制作。 | 144 | 个 | 款式要求： |

注：1、本竞价项目要求中凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，竞价供应商必须满足这些要求，其中若有一项带“★”的指标未响应或不满足的，将作无效投标处理。

2、本需求书中如出现货物的规格、型号、尺寸、材料、工艺、标准等，均为描述方便，本清单的技术参数要求是最低标准，竞价供应商可提供符合或优于本需求书中所提到的各项参数、功能及要求的货物。

（二）货物生产（或授权要求）：

★竞价供应商应当为所投环保水冷空调的制造商或制造商的授权单位（授权单位需在报价文件中提供制造商针对本项目出具的授权证明文件的复印件，并加盖投标人单位公章）。

三、商务要求

（一）交付时间及地点

1、交付时间：合同签订生效后60个日历日内完成交货及安装调试。

2、交付地点： 广东省江门监狱狱内

（二）报价要求

1、本项目为人民币报价，总价包干。竞价总价为含税价，包括货物的供应、运输、拆除、装卸、安装调试、培训、售后服务等一切费用。

2、本项目的最高限价为人民币90万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

（三）踏勘要求

1、方式：采购人不集中组织，响应供应商如有需要可自行前往踏勘；

2、现场地点：广东省江门监狱（广东省鹤山市宅梧镇营顶）

3、联系人：魏警官    电话：0750-8639128

4、竞价供应商自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便竞价供应商获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。竞价供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5、向竞价供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被竞价供应商利用的资料，仅供参考。采购人对于竞价供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6、现场勘察人员每家供应商不超过2人，并携带以下资料：携带法定代表人资格证明书及授权委托书、身份证。

7、经采购人允许，竞价供应商可以踏勘目的进入采购人的项目现场，但竞价供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。竞价供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

8、竞价供应商按本竞价文件规定到现场踏勘以充分了解项目位置、现场情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或延迟投入使用时间的申请将不被批准。

注：踏勘现场人员应严格遵守地方部门及采购人管理规定的要求。

（四）货物的一般要求

1、竞价供应商所投产品必须是本国产品，本项目不接受所投产品为进口产品的竞价。（本竞价文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2、竞价供应商所投产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对竞价供应商所投产品有强制性规定或要求的，竞价供应商所投产品应当符合相应规定或要求。

3、所投环保水冷空调产品如具有有效的中国节能产品认证证书（报价时需提供该证书扫描件）。

4、竞价供应商所投产品必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书、合格证书和技术支持材料等。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格和制造商。

5、竞价供应商所投产品必须成套和完整，在本需求书中未列明但属于货物使用的所需附件必须一并投报。如果在安装使用过程中发现有缺项漏项，且又是货物正常使用所必要的，竞价供应商应当无偿提供。

6、竞价供应商应当在报价文件中列明所投产品在正常使用下，保证货物正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

7、竞价供应商应当在报价文件中详细列出货物清单和保修期外的续保费用清单。

8、竞价供应商应当按照采购人的要求及其他资料对货物进行设计、制作、安装和调试。

9、货物到货时竞价供应商应当提供主要货物的维修、使用、保养手册，货物出厂检验合格证书，质量保证书，货物到货清单和操作说明书等。

（五）安装调试要求

由成交供应商派人员负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，成交供应商应负责安装调试人员的一切费用。

（六）其他施工要求

1、由于施工场地条件限制，不能搭建排栅进行施工。

2、施工时间限制为每天8:30至17:30，包含进出检查时间，因上级或其它不可抗拒原因需要停止开工的以通知为准。

3、施工、安装人员需服从施工场地相关管理规定。

4、高空作业设备必须符合国家安全标准要求。

★5、竞价供应商需满足以下施工资质，如不满足以下施工资质要求的须分包给具有以下施工资质要求的第三方施工单位进行安装服务。

（1）竞价供应商具备施工资质的，需要提供以下证明资料：

①高空作业人员应具有效的《中华人民共和国特种作业操作证》作业类别包含：高处作业（高处安装、维护、拆除作业）。

②须具有有效的安全生产许可证。

③须具有承接本工程所需的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书。

④拟投入项目负责人须具有机电工程专业二级及以上级别的注册建造师证书，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

（2）竞价供应商如不具备施工资质的，需要提供以下证明资料：

①可委托具备施工资质的第三方施工单位进行安装服务，需提供双方签订的委托协议，以该协议的约定内容为准。

（七）验收要求

1、成交供应商务必按照竞价文件的要求生产产品，安装完毕后对货物的验收包括以下内容：

（1）货物规格的验收；

（2）材料质量的验收；

（3）数量的验收；

（4）安装质量的验收；

（5）如对货物质量有异议，则随机抽样送法定部门对货物材料品质进行检测，相关费用由成交供应商负责。检验不合格的，成交供应商应该全部退回货物，并承担由此产生的全部费用及承担相应责任。

2、操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

（八）售后服务要求

1、成交供应商应当有可上门作检查及维修的工程技术人员，货物出现故障时能在1小时内响应，4小时内上门维修，12小时内修复。

2、成交供应商应当提供至少二年的保修期，一年内有质量问题包换，保修期内的相关费用包含在本项目的投标报价内，终身提供技术咨询及货物维护。

3、成交供应商应当能长期提供所投报货物的所有配件以便采购人随时更换，且配件价格不得高于同期市场平均价。

4、成交供应商（非广东省内注册的）应当在广东省内设有固定的售后服务机构（可正式注册或委托形式，必须提供相关证明材料）。

5、成交供应商必须具备相应的技术服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

（九）付款要求

1、付款方式：分期付款。

（1）合同签订生效且成交供应商进场施工后的15个工作日内，采购人将合同总金额的30%作为预付款给成交供应商；

（2）所有货物运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，采购人将合同总金额的70%支付给成交供应商；

注：成交供应商需向采购人提供(货物)增值税专用发票。

（十）履约保证金要求

1、合同签订后3个工作日内，成交供应商按付款方式中的要求支付合同总价的5%作为履约保证金（可以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）给采购人。

2、验收合格之日起至货物（设备）质保(一年）期满结束后，自采购人收到成交供应商提交的申请材料15个工作日内，采购人无息退还合同总价5%的履约保证金（以金融机构、担保机构出具的履约保函形式提交的，则自动失效）。

（3）采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.8‰向成交供应商偿付违约金，但因合同的履行产生争议成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）如在合同期内，成交供应商自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金归采购人所有。若成交供应商不履行或不适当履行其合同义务导致采购人蒙受损失的，采购人有权直接从履约保证金中扣除；违约金或给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，成交供应商应对超出部分给予赔偿。（以金融机构、担保机构出具的履约保函形式提交的，只要采购人能提供证据证明成交供应商有违约情况的，金融机构或担保机构在收到证据材料后应无条件向采购人支付违约金）

四、外来人员进出监管区须知

由于监狱工作的特殊性，中标人应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定。

（1）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（2）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（3）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得衣着暴露。

（4）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（5）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（6）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（7）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（8）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（9）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（10）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1、不得擅自与服刑人员接触，与服刑人员认老乡、攀亲结友；

2、不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3、不得为服刑人员邮寄信件、捎口信或替服刑人员打电话；

4、不得在监管区拍照、摄像或录音；

5、不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6、不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7、不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8、不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9、不得破坏监狱设施；

10、患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11、不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（11）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天21时前应驶离监管区。

（12）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成中标人将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，有违法行为的送司法机关处理。

五、附件：

1.详见“附件1吉安实业有限公司3幢、4幢车间通风设备平面示意图。

2.详见“附件2吉安实业有限公司车间环保空凋安装示意图。

3.详见“附件3吉安实业有限公司3幢通风设备安装排布。

4.详见“附件4吉安实业有限公司4幢通风设备安装排布。

第三部分

竞价供应商须知

一、竞价文件的澄清

# 采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

# 二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

- 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3    报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2.   报价文件的构成

2．1   报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2   报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．3   相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

# 三、竞价保证金

3．1   竞价供应商必须提交金额为人民币壹萬捌仟元整（￥18,000.00元）的竞价保证金，竞价保证金是竞价文件的组成部分。

3.2	竞价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因竞价供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因竞价供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收竞价供应商的竞价保证金。

3.3	竞价保证金可以采用电汇、银行转账的非现金形式提交：

以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，直接转入如下账户（交款时竞价供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在竞价文件递交截止时间之前到达采购代理机构账户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

账号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

[递交保证金请注明：项目编号GZSW23201HJ3016C]

3.4	采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的竞价保证金，以电汇、银行转账形式交纳磋商保证金的，竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户。未成交供应商的竞价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致竞价保证金无法及时退还的除外。

3.5	成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

3.6	下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）	供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（2）  除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）  经查实供应商之间恶意串通的。

# 四、竞价要求

1、本项目有效竞价供应商不得少于3家。如果有效竞价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有竞价供应商落款的报价文件必须加盖竞价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效竞价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

# 五、确定成交人办法

1.采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2.参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的1.2%收取。（不足300元的，按300元收取）。

七、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

八、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

九、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

第四部分

合 同 书 格 式

江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）

合

同

书

项目名称：江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○二三年   月     日

甲方： 江门市吉安实业有限公司（采购人名称）

乙方：                    （成交人名称）

根据                 （采购编号：       ）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目概况

1、项目描述：为改善生产车间的劳动环境，需对原水帘空调系统进行更换升级。

2、项目名称：江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）。

3、项目采购预算金额：人民币90万元。

4、本项目竞价内容主要包括但不限于以下内容：

（1）新装环保水冷空调83台；

（2）新装1460型玻璃钢负压风机48台；

（3）新装环保水冷空调、负压风机配电系统；

（4）新装环保水冷空调供水、排水系统；

（5）3#4#厂房八层共148个旧排气孔弯头拆除并用全新制作的排口挡风板进行封堵，所采用的排口挡风板按甲方要求进行制作。

二、技术要求

（一）货物清单、技术指标及性能要求：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 技术指标及性能说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

三、合同总价

合同总金额：人民币           元整（￥           ）。

四、商务要求

（一）交付时间及地点

1、交付时间：合同签订生效后60个日历日内完成交货及安装调试。

2、交付地点：广东省江门监狱狱内

（二）货物的一般要求

1、乙方所投产品必须是本国产品，本项目不接受所投产品为进口产品的竞价。（本竞价文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2、乙方所投产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对乙方所投产品有强制性规定或要求的，乙方所投产品应当符合相应规定或要求。

3、乙方所投产品必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书、合格证书和技术支持材料等。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格和制造商。

4、乙方所投产品必须成套和完整，在本需求书中未列明但属于货物使用的所需附件必须一并投报。如果在安装使用过程中发现有缺项漏项，且又是货物正常使用所必要的，乙方应当无偿提供。

5、乙方应当在报价文件中列明所投产品在正常使用下，保证货物正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。甲方可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

6、乙方应当在报价文件中详细列出货物清单和保修期外的续保费用清单。

7、乙方应当按照甲方的要求及其他资料对货物进行设计、制作、安装和调试。

8、货物到货时乙方应当提供主要货物的维修、使用、保养手册，货物出厂检验合格证书，质量保证书，货物到货清单和操作说明书等。

（五）安装调试要求

由乙方派人员负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，乙方应负责安装调试人员的一切费用。

（六）其他施工要求

1、由于施工场地条件限制，不能搭建排栅进行施工。

2、施工时间限制为每天8:30至17:30，包含进出检查时间，因上级或其它不可抗拒原因需要停止开工的以通知为准。

3、施工、安装人员需服从施工场地相关管理规定。

4、高空作业设备必须符合国家安全标准要求。

5、乙方需满足以下施工资质，如不满足以下施工资质要求的须分包给具有以下施工资质要求的第三方施工单位进行安装服务。

（1）乙方具备施工资质的，需要提供以下证明资料：

①高空作业人员应具有效的《中华人民共和国特种作业操作证》作业类别包含：高处作业（高处安装、维护、拆除作业）。

②须具有有效的安全生产许可证。

③须具有承接本工程所需的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书。

④拟投入项目负责人须具有机电工程专业二级及以上级别的注册建造师证书，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

（2乙方如不具备施工资质的，需要提供以下证明资料：

①可委托具备施工资质的第三方施工单位进行安装服务，需提供双方签订的委托协议，以该协议的约定内容为准。

（六）验收要求

1、乙方务必按照竞价文件的要求生产产品，安装完毕后对货物的验收包括以下内容：

（1）货物规格的验收；

（2）材料质量的验收；

（3）数量的验收；

（4）安装质量的验收；

（5）如对货物质量有异议，则随机抽样送法定部门对货物材料品质进行检测，相关费用由乙方负责。检验不合格的，乙方应该全部退回货物，并承担由此产生的全部费用及承担相应责任。

2、操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交甲方。

（七）售后服务要求

1、乙方应当有可上门作检查及维修的工程技术人员，货物出现故障时能在1小时内响应，4小时内上门维修，12小时内修复。

2、乙方应当提供至少二年的保修期，一年内有质量问题包换，保修期内的相关费用包含在本项目的投标报价内，终身提供技术咨询及货物维护。

3、乙方应当能长期提供所投报货物的所有配件以便甲方随时更换，且配件价格不得高于同期市场平均价。

4、乙方（非广东省内注册的）应当在广东省内设有固定的售后服务机构（可正式注册或委托形式，必须提供相关证明材料）。

5、乙方必须具备相应的技术服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

（八）付款要求

1、付款方式：分期付款。

（1）合同签订生效且乙方进场施工后的15个工作日内，甲方将合同总金额的30%作为预付款给成交供应商；

（2）所有货物运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，甲方将合同总金额的70%支付给乙方；

注：乙方需向采购人提供（货物）增值税专用发票。

（九）履约保证金要求

1、合同签订后3个工作日内，乙方按付款方式中的要求支付合同总价的5%作为履约保证金（可以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）给甲方。

2、验收合格之日起至货物（设备）质保(一年）期满结束后，自甲方收到乙方提交的申请材料15个工作日内，甲方无息退还合同总价5%的履约保证金（以金融机构、担保机构出具的履约保函形式提交的，则自动失效）。

（3）甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.8‰向乙方偿付违约金，但因合同的履行产生争议乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）如在合同期内，乙方自行停止合约或违反合同有关规定被甲方终止合约的，则履约保证金归甲方所有。若乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除；违约金或给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方应对超出部分给予赔偿。（以金融机构、担保机构出具的履约保函形式提交的，只要甲方能提供证据证明乙方有违约情况的，金融机构或担保机构在收到证据材料后应无条件向甲方支付违约金）

- 违约责任

1.乙方须严格按照竞价文件用户需求或本项目合同规定提供检修服务，不得偷工减料、弄虚作假，否则视为乙方违约，甲方有权要求纠正其违约行为，如造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任，由此产生的一切责任和费用由乙方自行承担。

2.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：江门市吉安实业有限公司                    乙方：

签约代表：                                      签约代表：

地址：                                          地址：

电话：　　　                                    电话：

签约日期：20  年   月   日                      签约日期：20  年    月    日

开户行：

账号：

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称：                                            采购编号：GZSW23201HJ3016C

| 序号 | 采购内容 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次） | 大写： 元 小写：￥ 元 |  |

注：1、竞价供应商须按“用户需求书”中的内容报出总报价，报价包括货物的供应、运输、拆除、装卸、安装调试、培训、售后服务等一切费用。

2、总报价不得高于本项目的最高限价人民币90万元，否则按无效报价处理。

3、供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

日  期：

1.2报价明细表

报价明细表（格式可自定）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 技术指标及性能说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价汇总：人民币 元。 （以上合计须与报价总表中的对应项一致） |

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

2. 报价承诺函格式

报 价 承 诺 函

致：江门市吉安实业有限公司

我单位已认真仔细阅读了贵方《江门市吉安实业有限公司环保水冷空调采购及安装服务项目（二次）》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1. 我方符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目中心供氧系统检修能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

4.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

5. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

6．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

7．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

E-mail：

日 期：

3.相关证明文件

#### 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

3.2供应商需提供的其他相关材料

注:以下资料均应按要求提供，如有缺漏将按无效报价处理。

- 营业执照扫描件；

2、竞价供应商需满足以下施工资质，如不满足以下施工资质要求的须分包给具有以下施工资质要求的第三方施工单位进行安装服务。

（1）竞价供应商具备施工资质的，需要提供以下证明资料：

①高空作业人员应具有效的《中华人民共和国特种作业操作证》作业类别包含：高处作业（高处安装、维护、拆除作业）。

②须具有有效的安全生产许可证。

③须具有承接本工程所需的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书。

④拟投入项目负责人须具有机电工程专业二级及以上级别的注册建造师证书，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

（2）竞价供应商如不具备施工资质的，需要提供以下证明资料：

①可委托具备施工资质的第三方施工单位进行安装服务，需提供双方签订的委托协议，以该协议的约定内容为准。

3、竞价供应商应当为所投报环保水冷空调的制造商或制造商的授权单位（授权单位需在投标报价文件中提供制造商针对本项目出具的授权证明文件的复印件，并加盖投标人单位公章）；

4、列明所投产品在正常使用下，保证货物正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。

5、详细列出货物清单和保修期外的续保费用清单。

6、供应商认为需要提供的其他相关材料。

4.竞价保证金

#### 4.1以电汇、银行转账形式交纳保证金

（1）竞价保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（竞价供应商全称) 参加贵方组织的、竞价文件编号为的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

如：报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和竞价供应商公章的证明。

竞价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、竞价供应商报价时，应当按竞价文件要求交纳报价保证金。竞价保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

3、竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户，供应商应准确填写下表《退保证说明》，以免影响保证金退还。

（2）退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为         （项目名称）          报价[竞价文件编号为：     ]所提交的保证金元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

竞价供应商（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，竞价供应商须保留下表 ）

付款申请表 付款内容 付款金额： 元 ￥ 已付金额： 元 ￥ 付款方式： 1.现金； 2.支票； 3.转账； 4.保函； 5.其它（电汇）； 资金来源： 保证金 备注： 经办及审批 申请人： 采购部门负责人： 合同管理人员审核 财务部门审核

# Text boxes

法定代表人身份证（正反面）复印件

代理人身份证（正反面）复印件